АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛЖАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 февраля   2014 года          № 11

Об утверждении схемы водоснабжения      Волжанского сельсовета Советского района Курской области.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. .№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

Администрация Волжанского сельсовета Советского района Курской области  постановляет:

1.Утвердить схему водоснабжения   Волжанского сельсовета Советского района (приложение  №1).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Волжанского сельсовета

Советского  района                                                        Г. Я. Булгаков

Приложение № 1

к постановлению от18.02.2014 № 11

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВОЛЖАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014 - 2023 ГОД

2014  г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения   на период до 2023 года Волжанского сельсовета Советского района разработана  в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Волжанском сельсовете Советского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения  Волжанского сельсовета Советского района   на 2014 – 2023 годы.

Заказчик проекта  Администрация Волжанского сельсовета Советского района.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов;

- строительство централизованной сети водопроводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Волжанского сельсовета Советского района;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство водозаборных узлов;

- строительство водопроводных сетей;

Второй этап строительства- 2019-2023 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство водозаборных узлов;

- строительство водопроводных сетей;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 42 610,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств областного, местного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Волжанского сельсовета Советского района.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет администрация Волжанского сельсовета Советского района.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Волжанском сельсовете Советского района.

В состав Волжанского сельсовета Советского района входят следующие населенные пункты:       д. Волжанец, д. Бибиково, пос. Быстрик, д. Голощаповка, с. Липовчик,          с. Мелехово, пос. Моздовка, с. Нижнее Гурово, пос. Поляна, пос. Фотинка, д. Шишкино, д. Цыганка.

Общая площадь территории Волжанского сельсовета Советского района составляет 125,5 кв.км. Численность постоянного населения на 01.01.2013 г. составила 2454 человека.

Основу градообразующей базы Волжанского сельсовета Советского района составляют 2 сельхозпредприятия. Среди них выделяются:

- ОАО «Советская  МТС»;  ООО «Кшеньагро».

Аграрный сектор включает также в себя   личные подсобные хозяйства. Также на территории поселения имеются земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей

Основными направлениями деятельности хозяйств являются выращивание сахарной свеклы и зерновых.

В Волжанском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами и 2  многоквартирными домами.

Общая площадь жилого фонда сельского поселения составляет 65,2 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 987 жилых домов квартирного типа, расположенных в населенных пунктах.

На расчетный период ожидается уменьшение количество жителей сельского поселения.

Численность постоянно проживающего населения Волжанского сельсовета Советского района на расчетный срок до 2023 года составит 2,6 тыс. человек.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Волжанского сельсовета Советского района имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от  артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые скважины и водонапорные башни  требуют реконструкции.

Населенные пункты недостаточно обеспечены ресурсами пресных подземных вод. Отсутствуют утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод. Подземные источники  не обеспечивают население водой питьевого качества в достаточном объеме. В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, частично из-за отсутствия водоочистных сооружений качество питьевой воды не удовлетворяет гигиеническим нормативам.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района являются артезианские воды.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников (ЭВУ, шахтные колодцы).

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населенных пунктах:. :       д. Волжанец, д. Бибиково, с. Липовчик, д. Голощаповка, д. Шишкино,         с. Мелехово, пос. Моздовка, с. Нижнее Гурово, пос. Фотинка.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
|  | Д.Волжанец | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
|  | С. Липовчик | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
|  | С. Мелехово | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-85 | 6,5 | 85 | 6,3 |  |
|  | С. Мелехово | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-85 | 6,5 | 85 | 6,3 |  |
|  | Д. Голощаповка | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |  |
|  | Д. Бибиково | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 |  |
|  | С. Нижнее Гурово | 1х25м3 | ЭЦВ 6- 6,5-105 | 6,5 | 105 | 4 |  |
|  | С. Нижнее Гурово | 1х25м3 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 |  |
|  | П. Моздовка | 1х25м3 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 85 | 6,5 |  |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленогвых трубопроводов диаметром от 50 до 110 мм общей протяженностью более 45 км. Износ существующих водопроводных сетей по Волжанскому сельскому поселению составляет более 62%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артскважин составляет 0,5 тыс.м³/сут. Водопроводными сетями охвачено 62 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

2. Источником водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района являются артезианские и частично грунтовые воды.

3. Артезианская вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1990 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие скважины не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения  на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Волжанского сельсовета Советского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Волжанского сельсовета Советского района к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014год | Расчетный срок – 2023год |
|  |  |  |  | убыль | Итого |
| 1 | Д.Волжанец | 403 | 1052 | 2 | 0 |
| 2 | Б. Бибиково | 38 | 81 | 9 | 30 |
| 3 | П. Быстрик | 11 | 21 | 5 | 20 |
| 4 | Д.Голощаповка | 68 | 157 | 5 | 10 |
| 5 | С. Липовчик | 209 | 461 | 4 | 27 |
| 6 | С. Мелехово | 106 | 248 | 12 | 220 |
| 7 | П. Моздовка | 42 | 89 | 1 | 7 |
| 8 | С. Нижнее Гурово | 93 | 223 | 20 | 626 |
| 9 | П. Поляна | 16 | 20 | 27 | 230 |
| 10 | П. Фотинка | 25 | 44 | 15 | 180 |
| 11 | Д. Цыганка | 1 | 1 |  |  |
| 12 | Д. Шишкино | 23 | 43 |  |  |

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2023 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также убыль численности населения, представлен в таблице .

Таблица.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год | 1 этап 2014 - 2018 годы | Расчетный срок 2019 – 2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население | тыс. чел. | 2454 | -1,3 | -1,7 |
| Жилищный фонд |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | 65,2 | 22,5 | 20,8 |
| Новое жилищное строительство |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м. | - | 0,8 | 0,1 |

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Волжанского  сельского поселения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению:

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, без канализации (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, без канализации) – 2,614 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с выгребными ямами (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, местным выгребом, без канализации) – 3,2 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, без ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС без ванн, с мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 4,029 м3/чел. в мес.

- В жилых домах и многоквартирных домах с водопроводом, при наличии ванн, с канализацией, с водонагревом различного типа (ХВС с ванной, мойкой кухонной, раковиной, канализацией, с водонагревом различного типа) – 7,363 м3/чел. в мес.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 6 м³/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Современ. состояние –2013год | I этап строительства – 2018год | 2 этап строительства –2023год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. | Население, тыс. чел. | Среднесуточное водопотребление, куб.метр/сут. | Максимальное суточное водопотребление, куб.метр/сут. |
| население |
| 1 | Индивидуальна я жилая застройка | 70 | 0,21 | 14 | 18 | 0,8 | 56 | 60 | 1,7 | 119 | 125 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Волжанского сельсовета Советского района на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,05 тыс. м³/сут.;

- на 2 этап строительства – 0,11 тыс. м³/ сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, станции водоподготовки;

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Централизованная система канализации в Волжанском сельсовете Советского района, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. Необходимость в строительстве на территории Волжанского сельсовета Советского района централизованной системы водоотведения не имеется.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Волжанского сельсовета Советского района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 0,27 тыс. м³/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 -2017 гг.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить водозаборный узел и 5,9 км. Водопроводных сетей в  д. Голощаповка, д. Шишкино.

- Реконструировать существующие ВЗУ в д. Волжанец с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

- Реконструировать существующие ВЗУ в с. Липовчик с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

- Строительство объекта «Водоснабжение д. Волжанец Советского района Курской области» 1 этап.

ІI этап 2018-2023 годы

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство объекта «Водоснабжение д. Волжанец Советского района Курской области» 2 этап.

- Построить ВЗУ в составе: артскважина, и водонапорная башня в с. Нижнее Гурово.

- Строительство  водопроводных сетей диаметром 110 мм общей протяженностью 6,5 км., в с. Мелехово.

- Реконструировать существующие ВЗУ в  пос. Фотинка и с. Нижнее Гурово с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая».

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2012 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2012 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2023 годы необходимо 42 610 тыс. руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы составит всего 42 610 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет: 42 610 тыс.руб.

7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Волжанского сельсовета Советского района.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл.) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл =ФПв/Qувел.водосн.

где: ФПв – финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Qувел.водосн.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл =ФПв/Qувел.канал.

где: ФПк– финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.канал. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

70870,0 тыс. руб./3550 м3/сут./24 ч = 2054,2 руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Волжанского сельсовета Советского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2023 г.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план) 1 этап 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство ВЗУ | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | км | Подключение новых абонентов | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструировать существующие и водопроводные сети ВЗУ | км. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 0,8 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Продолжение приложения 1

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план) 2 этап 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство ВЗУ | шт. | Подключение новых абонентов | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети | км. | Подключение новых абонентов | 8,5 | 8,5 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструировать существующие ВЗУ и водопроводные сети | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2 |  |  |  | 1 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2013-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство ВЗУ | 3000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 17610 |  | 16000 |  |  | 1610 |  |
| 3 | Реконструировать существующие и водопроводные сети ВЗУ | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |

Продолжение приложения 2

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения Волжанского сельсовета Советского района,

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

2 этап 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство ВЗУ | 2000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети | 16000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 3 | Реконструировать существующие ВЗУ и водопроводные сети с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 2000 |  |  |  | 2000 |  |